## Slide 1
第三章 组合逻辑电路
3.1 概述
一、定义
电路任意时刻的输出信号仅取决于该时刻的输入信号，与输入信号作用前电路的状态无关。
输入逻辑变量
组合逻辑电路
a1
an
y1
y2
ym
a2
输出逻辑变量

## Slide 2
Y1=f1(a1,a2……an)
Y2=f2(a1,a2……an)
……………….
Ym=fm(a1,a2……an)
Y=F(A)
二、逻辑功能的描述

## Slide 3
3.2 组合逻辑电路的分析方法
通过分析找出电路的逻辑功能
已知逻辑电路
列出真值表
或功能表
适当的化简
与变换
写出逻辑表达式
分析其逻辑功能

## Slide 4
例1：试分析下列组合逻辑电路的功能：
=1
=1
A
B
C
Y
2、列真值表
A B C | Y
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 
3、分析逻辑功能
奇偶校验器：A、B、C中有奇数个“1”，输出为“1”；A、B、C中有偶数个“1”，输出为“0”；
0
1
1
0
1
0
0
1

## Slide 5
BCD码奇偶形成器及奇偶校验器
发
送
器
接
送
器
B0
B3
B2
B1
E
P

## Slide 6
例2：试分析下列组合逻辑电路的功能：
≥1
&
1
Y
A1
A0
D0
D1
D2
D3

## Slide 7
Y
A1 A0
1 × ×
0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
D0
D1
D2
D3

## Slide 8
四选一数据选择器
Y
A1
A0
D0
D1
D2
D3
数据输出端
地址输入端
数据输入端
选通端、使能端控制端：低电平有效

## Slide 9
八选一数据选择器
Y
A1
A0
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A2

## Slide 10
八选一数据选择器
功能表
0
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
× × ×
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Y
A2 A1 A0

## Slide 11
3.3 组合逻辑电路的设计（综合）
按照给定具体的逻辑问题设计出最简单的逻辑电路
逻辑抽象
适当的化简
与变换
写出逻辑
表达式
列出真值表
或功能表
选择合适的
器件实现
画出其
电路图
1、确定输入、输出逻辑变量的个数
2、确定输入、输出逻辑变量的含义
3、根据逻辑关系列出真值表或功能表
1、SSI的设计
2、MSI的设计
3、PLD的设计

## Slide 12
例1：试设计一个多数表决电路（三人表决电路）
输入逻辑变量 A、B、C
1 ： 同意
0： 不同意
输出逻辑变量Z： 1 ： 通过 0 ：不通过
1、逻辑抽象
A | B | C | Z
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
2、列出真值表
3、写出逻辑表达式
0
0
0
1
0
1
1
1

## Slide 13
4、适当的化简与变换
1
1
1
0
0
1
0
0
Z
0
A
10
00
11
01
BC
1
=AB+AC+BC

## Slide 14
1）SSI实现（与非门）：
5、选择合适的器件实现，画出电路图
Z=AB+AC+BC
&
&
&
&
A
B
C
Z

## Slide 15
2）MSI实现（四选一数据选择器）
令 =0
令A1=A，A0=B，Y=Z
可得：D0=0，D1=D2=C，D3=1

## Slide 16
四选一数据选择器
Y
A1
A0
D0
D1
D2
D3
Z
B
C
A
1

## Slide 17
3.4 若干常用的组合逻辑电路
制成标准化的中规模集成电路产品
编码器、译码器、数据选择器、数值比较器、加法器、函数发生器、奇偶校验器
3.4.1 编码器
将不同的事物用二进制代码表示的电路
一、普通编码器
I0
8线—3线编码器
I1
I2
I3
I4
I5
I6
Y2
I7
Y1
Y0

## Slide 18
1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1
Y2 Y1 Y0
I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
输 出
输 入
8线—3线编码器功能表
Y2=I4+I5+I6+I7
Y1=I2+I3+I6+I7
Y0=I1+I3+I5+I7
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1

## Slide 19
Y2=I4+I5+I6+I7
Y1=I2+I3+I6+I7
Y0=I1+I3+I5+I7
≥1
≥1
≥1
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
I0

## Slide 20
输 入 | 输 出
I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 | Y2 Y1 Y0
1 0 0 0 0 0 0 0 × 1 0 0 0 0 0 0 ×× 1 0 0 0 0 0 ×× × 1 0 0 0 0 ××× × 1 0 0 0 ××× × × 1 0 0 ××× × × × 1 0 ××× × × × × 1 | 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1
8线—3线优先编码器功能表
二、优先编码器

## Slide 21
输 入 | 输 出
I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 S | Y2 Y1 Y0 YEXYS
××× × × × × × 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 × 1 0 0 0 0 0 0 1 ×× 1 0 0 0 0 0 1 ×× × 1 0 0 0 0 1 ××× × 1 0 0 0 1 ××× × × 1 0 0 1 ××× × × × 1 0 1 ××× × × × × 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0
三、功能扩展
S为选通端：S=0，编码器禁止工作；S=1编码器正常工作
YS为无编码信号输入端： YS=0，有编码信号输入； YS =1，无编码信号输入
YEX为编码输出信号有效端： YEX =1，编码输出信号有效； YEX =0，编码输出信号无效

## Slide 22
四、中规模集成编码器
1、8线—3线优先编码器（74LS148）P108
8线—3线优先编码器
74LS148
1 1 0 0 1 1 1 1 0
1 0 0 0 1
0 0 1 1 0 0 0 1 0
0 0 1 0 1
0 0 0 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 0

## Slide 23
2、二—十进制优先编码器（74LS147）P110
二—十进制优先编码器
74LS147

## Slide 24
3.4.2 译码器
将二进制代码译成对应的输出的高、低电平信号的电路 ；是编码的反操作
一、二进制译码器
A0
3线—8线译码器
A1
A2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y2
Y7
Y1
Y0
二进制译码器
二—十进制译码器
显示译码器
1、原理图

## Slide 25
输 入 | 输 出
A2 A1 A0 | Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3线—8线译码器真值表
电路图如P111

## Slide 26
&
&
1
A2
A1
A0
S1
只有当S1=1，
=00时
否则，

## Slide 27
A0
3线—8线译码器
A1
A2
2、中规模集成3线—8线译码器（74LS138）
S1
1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 0 0
1 0 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 0 0
1 1 1 1 1 0 1 1
0 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1

## Slide 28
3、译码器设计组合逻辑函数
推论1：3线—8线译码器辅以适当门电路可实现任何三变量的多输出逻辑函数
推论2：n线—2n线译码器辅以适当门电路可实现任何n变量的多输出逻辑函数

## Slide 29
例如：试利用3线—8线译码器74LS138设计多输出的组合逻辑函数

## Slide 30
A0
3线—8线译码器
A1
A2
S1
A
B
C
1
&
&
Z1
Z2

## Slide 31
二—十进制译码器
A0
A1
A2
二、中规模集成二—十进制译码器（74LS42）
A3

## Slide 32
三、显示译码器
1、七段字符显示器
1）发光二极管（LED）
a
b
c
d
e
f
g
D.P

## Slide 33
共阴极驱动：
a b c d e f g dp
0
R
a
1

## Slide 34
共阳极驱动：
0
a b c d e f g dp
+5V
R
R
a
+5V
1

## Slide 35: 2）液晶显示器（LCD）

## Slide 36
a
b
c
d
e
f
g
2、BCD—七段显示译码器
BCD
七
段
显
示
译
码
器
A3
A1
A2
A0
a
b
c
d
e
f
g
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1

## Slide 37
输 入 | 输 出
A3 A2 A1 A0 | Ya Yb Yc Yd Ye Yf Yg
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 | 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
BCD—七段显示译码器真值表
电路图如P118

## Slide 38
3、中规模集成BCD—七段显示译码器(74LS48)
A0
BCD—七段显示译码器
A1
A2
Ye
Yd
Yc
Yb
Yf
Ya
Yg
A3
试灯端：为“0”时，显示器全亮，显示 “8”
灭零输入端：为“0”时且A3A2A1A0=0000，显示器全灭，不显示 “0”
灭灯输入端：为“0”时
显示器全灭
灭零输出端：灭零输入端为“0”时且A3A2A1A0=0000，输出为“0”

## Slide 39
4、74LS48的应用

## Slide 40
3.4.3 加法器
二进制之间的算术运算都是化做若干步加法运算进行，因此加法器是构成算术运算器（AU）的基本单元
一、1位加法器
1、半加器
不考虑来自低位的进位将两个二进制相加
HA
A
B
S
CO
输 入 | 输出
A B | S CO
0 0 0 1 1 0 1 1 | 
0 0
1 0
1 0
0 1
CO=AB

## Slide 41
CO=AB
=1
&
A
B
S
CO
HA

## Slide 42
2、全加器
考虑来自低位的进位，将两个二进制数和来自低位的进位3个数相加
FA
A
B
S
CO
输 入 | 输出
A B CI | S CO
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 
0 0
1 0
1 0
0 1
CI
1 0
0 1
0 1
1 1

## Slide 43
S
0
A
10
00
11
01
BCI
1
1
1
1
1
0
0
0
0

## Slide 44
CO
0
A
10
00
11
01
BCI
1
1
1
1
1
0
0
0
0
=AB+ACI+BCI

## Slide 46
二、多位加法器
1、串行进位加法器
A3A2A1A0+B3B2B1B0=C4S3S2S1S0
C4
C3
C2
C1
C0

## Slide 47
2、超前进位加法器
Si直接由Ai与Bi构成，不由各进位信号产生，可提高运算速度

## Slide 48
P124 图3、30

## Slide 49
三、中规模集成四位超前进位全加器
（74LS283，74LS83）
四位超前进位全加器
A3
A2
A1
A0
B3
B2
B1
B0
CI
CO
S3
S2
S1
S0
0 1 0 1 1 0 1 0 0
0 1 1 1 1
0 0 1 1 0 1 1 0 0
0 1 0 0 1
1 1 1 0 0 1 1 1 1
1 0 1 1 0

## Slide 50
1、构成全减器
X3X2X1X0-Y3Y2Y1Y0
=X3X2X1X0+[-Y3Y2Y1Y0]补码
四、中规模集成四位超前进位全加器的应用

## Slide 51
四位超前进位全加器
A3
A2
A1
A0
B3
B2
B1
B0
CI
CO
S3
S2
S1
S0
X3 X2 X1X0
T3 T2 T1 T0
Y3Y2Y1Y0
1
1
1
1
1
D
1 0 0 1 0 1 1 1
1 0 0 1 0
0 0 1 1 0 1 1 1
0 1 1 0 0

## Slide 52
2、设计组合逻辑电路
例如、试设计一个代码转换电路，将BCD码转换为余3码。
Y3Y2Y1Y0=DCBA+0011

## Slide 53
四位超前进位全加器
A3
A2
A1
A0
B3
B2
B1
B0
CI
CO
S3
S2
S1
S0
Y3 Y2 Y1 Y0
D C B A
0 0 1 1 0

## Slide 54
3.4.4 数值比较器
比较两个二进制数的大小的逻辑电路
一、1位数值比较器
输 入 | 输 出
A B | Y(A>B) Y(A=B) Y(A<B)
0 0 0 1 1 0 1 1 | 
0 1 0
0 0 1
1 0 0
0 1 0
比较两个一位二进制数的大小的逻辑电路
=A⊙B
P169图3.3.31

## Slide 56
二、多位数值比较器
输 入 |  |  |  | 输 出
A3 B3 | A2 B2 | A1 B1 | A0 B0 | Y(A>B) Y(A=B) Y(A<B)
A3>B3
×
×
×
100
A3=B3
A2>B2
×
×
100
A3=B3
A2=B2
A1>B1
×
100
A3=B3
A2=B2
A1=B1
A0>B0
100
A3=B3
A2=B2
A1=B1
A0=B0
010
A3=B3
A2=B2
A1=B1
A0<B0
001
A3=B3
A2=B2
A1<B1
×
001
A3=B3
A2<B2
×
×
001
A3<B3
×
×
×
001
如P126图3、33

## Slide 57
三、中规模集成四位数值比较器（CC14585）
四位数值比较器
A3
A2
A1
A0
B3
B2
B1
B0
Y(A>B)
Y(A=B)
Y(A<B)
I(A<B)
I(A=B)
I(A>B)